2017年“德高杯”镶贴工项目选拔赛操作技能评分表

选手编号：              工位号：                    总分：

| 项目 | 总分 | 评分标准 | NO. | NO. | NO. | NO. | NO. | NO. | NO. | NO. | NO. | NO. | 评分 要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工偏差 | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工操作 | 15 | 完全正确 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 梳理齿形 双面上浆 揉压瓷砖 |
|  |  | 一般 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 很差 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场清洁 | 10 | 整洁干净 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目测砖面干净、地面有清理即给满分 |
|  |  | 一般 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 零乱脏污 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工厚度 | 15 | ＜8mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目测最厚处直尺测量 |
|  |  | 9-12mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞13mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接缝平直 缝宽均匀 | 25 | 整体美观 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整体效果目测后，测量最宽缝与最小缝误差的差值 |
|  |  | 整体凌乱 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <1.5mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6-2.5mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≥2.6mm | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表面平整 | 20 | <2.0mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塞尺检查交叉方向，取误差最大处 |
|  |  | 2.0-2.9mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.0-3.9mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≥4.0mm | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灰浆饱满度 | 15 | 90%以上 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目测满浆率占比 |
|  |  | 75%-89% | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60%-74% | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <59% | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（本表涂改无效）

评委：                                       评委组长：